Presentarsi in accettazione a ritirare i contenitori per la raccolta.

Materiale fornito:

- Contenitore OC-Auto Sampling Bottle 3 contenente tampone

- Istruzione “Ricerca Sangue occulto nelle feci” (IO LAB 08/09)

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 3 CAMPIONI

PRIMO GIORNO

- Togliere il tappo verde girandolo verso sinistra e tirandolo verso l’alto.

- Prelevare il campione fecale con la sonda di campionamento sfregando diverse aree della superficie delle feci

- Inserire la sonda di campionamento nel contenitore e chiudere il tappo

- Non ripetere l’operazione piu’ di una volta

- Agitare il flacone su e giu’ diverse volte

- Scrivere il giorno della raccolta sul contenitore o in alternativa n°1

SECONDO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore (data o n°2)

TERZO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore (data o n°3)

Dopo la raccolta i campioni si conservano  a 2 – 10° C per qualche giorno. Consegnare in laboratorio i tre campioni insieme non appena possibile in orario di prelievi.

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 1 CAMPIONE

Raccogliere un campione come sopra per “PRIMO GIORNO” e consegnare in laboratorio.

AVVERTENZE

Non rompere il sigillo di alluminio

Non campionare le feci durante le mestruazioni

Non bere il liquido e conservarlo fuori dalla portata dei bambini

Evitare il contato con gli occhi. In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere i contenitori non ancora utilizzati ben chiusi a T compresa tra 1 e 30°C.